|  | Initiation 2 Scilab Xcos Attelle |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TP |

1 - Introduction

Le but de cette activité est de simuler d’un point de vue cinématique à l’aide du module Xcos de Scilab, l’attelle de rééducation du genou.

Les performances attendues du système d’un point de vue cinématique sont :

- amplitude du mouvement de 110°

- temps de vitesse lente : 4 min 25 s

- temps de vitesse rapide : 1 min 20 s

Digramme ibd de l’attelle :

2 – Démarrage de Xcos

( Démarrez le logiciel Scilab :

( Une fois tous les modules démarrés (console Scilab en attente ), cliquez sur Xcos :

( Enregistrez le fichier sous le nom « Atelle_Xcos1 » dans votre répertoire.

3 – Modélisation du motoréducteur

On donne ci-dessous les caractéristiques du motoréducteur

3-1 : Modélisation du moteur CC

( Créez le modèle ci-contre du moteur CC sous Xcos.

3-2 : Modélisation du réducteur global et du système poulies-courroie

( A l’aide des rapports de réduction de chacun des réducteurs élémentaires, calculez le rapport  et précisez si c’est une réduction ou une multiplication :

Nous avons le rapport qui nous intéresse, il faut le modéliser sous Xcos ! Attention on souhaite le ratio !

| Réducteur global |  | SIMM\Composants\Adaptateurs\MMR_IdealGear… Reliez ce bloc et le renseigner |
| --- | --- | --- |

( Le chariot (53) est solidaire de la courroie. On peut donc prendre comme bloc « un pignon crémaillère ». Sachant que le diamètre de la poulie (33) est de 40 mm, calculer le ratio (rad/m) à renseigner dans ce bloc !

| Pignon-crémaillère |  | SIMM\Composants\Adaptateurs\ MMR_IdealGear… Reliez ce bloc et le renseigner. |
| --- | --- | --- |

Question 1 : en régime établi, identifiez la vitesse de rotation de l’arbre moteur (Xcos). A partir rglobal, calculez la vitesse de translation du chariot. Comparez avec celle issue de la simulation.

3-3 : Modélisation du compas articulé (voir schéma ci-dessous)

Le but de cette attelle est de rééduquer le genou. La translation horizontale du chariot (53) (lié à la courroie) provoque la montée ou la descente du point B.  On doit pouvoir maîtriser la vitesse de « montée et de descente » des plaques (42) et (57) et surtout l’angle . Sachant que , on doit calculer l’angle .

La relation qui lie le déplacement du chariot x à l’angle ( formé par l’équerre (42) et le montant (57) est issue de la formule d’Al Kashi : relation métrique dans un triangle quelconque.

Question 2 : transformez l’égalité en utilisant le produit scalaire et en déduire l’expression de la loi entrée-sortie :

Paramètres :

Le but est de réaliser cette loi entrée-sortie sous Xcos.

|  | SIMM\Signaux\\Sources\MBS_Constant Tous les autres : SIMM\Signaux\Math\ ( , pour modifier le signe : |
| --- | --- |

( Réalisez le modèle ci-dessus et sauvegardez sous « Atelle_Xcos2 » dans votre répertoire.

La course totale du chariot est de 480 mm donc il faut modifier la durée de simulation : 25 s.

Question 3 : sous Xcos, identifiez le temps tf lorsque la course totale de 480mm du chariot est atteinte, la valeur initiale (i de l’angle ainsi que la valeur finale (f à la date tf finale. En déduire l’angle (t balayé.

Remarque : pour accéder aux valeurs sur les courbes, sélectionnez « basculer en mode datatip », sélectionnez la courbe et le point souhaités !

Question 4 : à l’aide la loi entrée sortie, calculez la valeur initiale (i de l’angle ainsi que sa valeur finale (f. En déduire l’angle (t balayé. Comparez avec les résultats de la question 3 ainsi qu’avec la donnée du cahier des charges (page 1). Concluez !

Le cahier des charges impose des temps de vitesse lente et rapide, page 1.

Question 5 : pour la course de 480 mm, calculez Vmaxi et Vmini.

La vitesse de rotation dépend du rapport cyclique, appliqué sur la tension d’entrée.

Question 6 : calculez les tensions UMaxi et Umini pour obtenir ces deux vitesses.

( Fermez le fichier « Atelle_Xcos2 » et ouvrez « Atelle_Xco1 » .

Pour un temps de simulation de 10 s et pour chacune des valeurs de U calculée, simulez ce modèle et relevez la vitesse obtenue. Concluez !

Conclusion :

D’après l’extrait du document constructeur ci-dessous, est-ce que ce modèle confirme les critères « Amplitude en flexion du genou » et celui de la « vitesse de cycle » ? Que préconisez-vous ?

# Text boxes

L

x

a

B

b

A

C

Réducteurs

Ke= 0,01883 V/rad.s-1

Jmot=2*10-4 kg.m²

r1

r2

r3

r4

D

Chariot (53)

Courroie

Poulie (33)